## Slide 1
Acessos Ecoguiados
Juliana Puggina

## Slide 2
oi
Alô, Dr. Vascular?
Aqui é a Enfermeira Josefina da UTI.
Estamos precisando do senhor para passar um cateter.
Tá super difícil... O plantonista já tentou 4 vezes e não conseguiu.
Já separamos o ultrassom para o senhor fazer uma punção guiada

## Slide 3
E agora doutor?

## Slide 4
Passos para o sucesso:
Como configurar o ultrassom?
Qual transdutor escolher?
Qual o melhor material de punção?
Qual a forma mais confortável para puncionar?
Qual a melhor insonação?
O que fazer quando não está dando certo?

## Slide 5: Primeiro Passo
Como configurar o ultrassom?
Ligar
Escolher o preset (Vascular, venoso, arterial)
Deixar em modo B (2D)
- Escolher o transdutor

## Slide 6: Segundo Passo
Qual transdutor vou usar?
Depende

## Slide 7
Baixa frequência x Alta frequência
Maior penetração - abdome e tórax
Menor resolução
Menor penetração – Membros, pescoço, subcutâneo
Maior resolução

## Slide 8: Terceiro Passo
Qual material de punção vou usar?
Agulha:
- Comprimento adequado

## Slide 9: Terceiro Passo
Qual material de punção vou usar?
Capa plástica estéril para o transdutor:
Kit próprio
Capa para videolaparoscopia
Colocação do gel de contato no transdutor abaixo da capa (evitar bolhas!)

## Slide 10: Quarto Passo
Qual a forma mais confortável de puncionar?
Posicionar a tela do ultrassom de frente para você
Puncionar com sua mão dominante
Segurar o transdutor com sua mão não dominante
Centralizar a imagem do vaso na tela
Apoiar muito bem a mão do ultrassom - imobilidade
Olhar para o transdutor e não para a tela na hora de puncionar

## Slide 11
US
VC
Destro
Membro inferior/superior
Direção cranial

## Slide 12
US
VC
Canhoto
Membro inferior/superior
Direção cranial

## Slide 13
US
VC
Destro
Membro inferior
Direção caudal

## Slide 14
US
VC
Canhoto
Membro inferior
Direção caudal

## Slide 15
US
VC
Jugular/Subclávia E
Abordagem lateral

## Slide 16
US
VC
Jugular/Subclávia D
Abordagem lateral

## Slide 17
US
VC
Jugular E
Abordagem crânio-caudal

## Slide 18
US
VC
Jugular D
Abordagem crânio-caudal

## Slide 19
Apoie bem a sua mão!

## Slide 21: Quinto Passo
Qual a melhor insonação?

## Slide 22
oi
Oi

## Slide 23
Longitudinal:
Transdutor e vaso no mesmo plano
Transversal:
Transdutor e vaso em planos
perpendiculares

## Slide 24
Longitudinal
Em Plano (paralelo)

## Slide 25
Longitudinal
Fora de Plano
(perpendicular)

## Slide 26
Transversal
Em Plano (paralelo)

## Slide 27
Transversal
Fora de Plano (perpendicular)

## Slide 28
Fora de plano (perpendicular)
Transversa
Longitudinal
Em plano (paralela)

## Slide 29
E a oblíqua?

## Slide 30: Sexto Passo
E quando não dá certo?
Puncionei e não vi a agulha na tela
Fui puncionar e perdi a imagem do vaso
Parecia que estava tudo certo mas não foi
Como reposicionar?

## Slide 31
Puncionei e não vi a agulha na tela
Se estiver vendo bem o vaso, não mexa a mão do transdutor
Observe o ângulo do transdutor em relação à pele
Retorne a agulha em direção à superfície sem tirar da pele e a redirecione buscando encontrar o plano do transdutor

## Slide 32
Fui puncionar e perdi a imagem do vaso
Movimente a mão do transdutor até voltar a ver bem o vaso
Observe o ângulo do transdutor em relação à pele
Mantenha a mão do transdutor imóvel – certifique-se de que a mão está bem apoiada
Retorne a agulha em direção à superfície sem tirar da pele e a redirecione buscando encontrar o plano do transdutor

## Slide 33
Parecia que estava tudo certo mas não foi
Reposicionar a agulha!
Não mexa a mão do transdutor!

## Slide 35
Obrigada
juliana.puggina@institutocircular.com.br
Acesse essa aula na íntegra pelo QR CODE